## Slide 1
SIEMENS ENERGY
KAZ Power Plant Upgrade Project
CONFIDENTIAL سري - للإدارة فقط
تقرير مخالفات السلامة للعمليات الميدانية للمقاول الفرعي
Subcontractor EHS Non-Compliance Report
تقييم الالتزام والمخاطر التشغيلية بالموقع | Operational Compliance & Risk Assessment
معلومات التقرير / Report Information
المرجع: SE-EHS-NC-2026-EXEC-AR Reference: SE-EHS-NC-2026-EXEC-AR التاريخ: سبتمبر 2026 | Date: September 2026 إعداد: مدير السلامة - Siemens Energy Prepared by: EHS Manager - Siemens Energy المعايير: ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, OSHA 29 CFR 1926 Standards: Siemens Energy EHS Principles & Life Saving Rules التصنيف: سري - للمراجعة الإدارية واتخاذ القرار Classification: Confidential - Management Review & Decision
تعليمات التصميم / Design Instructions
التصميم: تنفيذي وعصري - خلفية بيضاء نقية #FFFFFF مع إبراز حرج أحمر/أصفر Design: Executive & Modern - Pure White #FFFFFF with Red/Yellow warning هيكلة كل شريحة / Each Slide: 1. عنوان المخالفة (عربي + إنجليزي) 2. الوصف الفني - Technical Description 3. تقييم المخاطر - Risk Assessment 4. الإجراء التصحيحي - Corrective Action 5. مساحة صور مخصصة - Photo Area [أدخل صورة المخالفة هنا] كيفية إضافة الصور / How to Add Photos: • اسحب الصورة وألصقها في الخانة اليمنى الكبيرة • Drag & drop site photo into large right box • أضف صورتين: عامة + تفصيلية + بعد التصحيح
ملاحظة تنفيذية / Executive Statement:
هذا التقرير يوثق مخالفات EHS حرجة وجوهرية. النتائج تشير إلى انهيار أساسي في نظام إدارة السلامة للمقاول الفرعي وتهديد مباشر لالتزام Zero Harm. مطلوب تدخل إداري فوري. This report documents critical, systemic EHS non-compliances. Findings indicate fundamental breakdown of subcontractor EHS management system and direct threat to Zero Harm commitment. Immediate intervention required.

## Slide 2
01
مخالفات معدات الوقاية الشخصية - PPE Violations
Observation # 01 | تقييم الالتزام
RISK: HIGH
1. الوصف الفني / Technical Description
• عدم التزام كوادر المقاول بارتداء معدات الوقاية الأساسية: خوذة سلامة (Safety Helmet)، نظارات واقية (Safety Glasses)، أحذية سلامة (Safety Boots).
• عدم استخدام حزام الأمان (Full Body Harness) عند العمل على ارتفاعات تزيد عن 1.8 متر.
• ارتداء جزئي أو غير صحيح لمعدات الوقاية - خوذة بدون حزام ذقن، سترة عاكسة غير مغلقة.
• الإشراف متواجد في الموقع لكن لا يطبق إجراءات السلامة - فشل إشرافي واضح.
2. تقييم المخاطر / Risk Assessment - HIGH
خطر إصابات الرأس، العين، السقوط من الارتفاع، والانزلاق. زيادة مؤشر LTIR. فشل في تطبيق القاعدة الذهبية لإنقاذ الحياة رقم 3 (PPE).
Risk of head injury, eye injury, fall from height, slip/trip. Direct violation of Life Saving Rule #3. Increases LTIFR/TRIR and indicates weak safety culture.
3. الإجراء التصحيحي / Corrective Action
1. تصحيح فوري في الموقع + توعية (Toolbox Talk) موثقة بالصور
2. إصدار بطاقات ملاحظة سلامة (Observation Cards) وإشعار مخالفة رسمي
3. حملة التزام يومية بمعدات الوقاية - فحص بداية المناوبة + فحص عشوائي
4. ربط الالتزام بمؤشرات الأداء والدفعات المالية للمقاول
5. تطبيق سياسة 3 مخالفات = استبعاد العامل والمشرف
📷 مساحة الصور / Photo Evidence
[أدخل صورة المخالفة هنا] [Insert Violation Photo Here]
مخالفة عدم ارتداء الخوذة / النظارات / حزام الأمان Fig 01.1
⬆️ اسحب الصورة وألصقها هنا Drag & Drop Your Site Photo Here Add: Date, Time, Location, GPS
Photo Details: Date: ___/___/___ Time: ___:___ Location: ___________ تفاصيل الصورة: التاريخ، الوقت، الموقع، المصور
[صورة إضافية 2] [Additional Photo 2] Fig X.2
[صورة بعد التصحيح] [After Correction] Fig X.3
Siemens Energy | KAZ Project | EHS | Confidential
Slide 01 | SE-EHS-NC-2026

## Slide 3
02
العمل بدون تصريح عمل - Working Without PTW
Observation # 02 | تقييم الالتزام
RISK: CRITICAL
1. الوصف الفني / Technical Description
• المباشرة بأنشطة عالية الخطورة (أعمال ساخنة Hot Work، أماكن مغلقة Confined Space، أعمال كهربائية) دون إصدار أو تفعيل تصريح العمل (Permit to Work).
• عدم مراجعة تقييم المخاطر للمهمة (Task Risk Assessment) وعدم التحقق من عزل الطاقة (Energy Isolation).
• سجل تصاريح العمل غير محدث، والتصاريح غير معروضة في موقع العمل كما هو مطلوب.
• مخالفة مباشرة لإجراءات Siemens Energy وتعليمات المشروع - فقدان كامل لحاجز التحكم الأساسي.
2. تقييم المخاطر / Risk Assessment - CRITICAL
خطر الوفاة، انفجار/حريق، إطلاق طاقة خطرة غير متحكم بها، وتعارض العمليات المتزامنة (SIMOPS). يعتبر مؤشر رئيسي لحادث جسيم.
Potential fatality, fire/explosion, uncontrolled release of hazardous energy, SIMOPS conflict. Total loss of primary control barrier - leading indicator of major accident. Breach of ISO 45001 Cl 8.1.2.
3. الإجراء التصحيحي / Corrective Action
1. أمر إيقاف عمل فوري (STOP WORK) لجميع الأنشطة بدون PTW حتى التحقق من الالتزام
2. إعادة تدريب إلزامي لجميع المشرفين على نظام PTW خلال 24 ساعة مع اختبار كفاءة
3. إصدار تقرير عدم مطابقة رسمي (NCR) وخطاب تحذير تعاقدي مستوى 1
4. تدقيق يومي لنظام PTW لمدة 14 يوم من قبل قسم EHS
5. تطبيق مبدأ المساءلة - استبعاد المشرفين غير الملتزمين عند التكرار
📷 مساحة الصور / Photo Evidence
[أدخل صورة المخالفة هنا] [Insert Violation Photo Here]
نشاط بدون تصريح عمل معروض / سجل التصاريح فارغ Fig 02.1
⬆️ اسحب الصورة وألصقها هنا Drag & Drop Your Site Photo Here Add: Date, Time, Location, GPS
Photo Details: Date: ___/___/___ Time: ___:___ Location: ___________ تفاصيل الصورة: التاريخ، الوقت، الموقع، المصور
[صورة إضافية 2] [Additional Photo 2] Fig X.2
[صورة بعد التصحيح] [After Correction] Fig X.3
Siemens Energy | KAZ Project | EHS | Confidential
Slide 02 | SE-EHS-NC-2026

## Slide 4
03
عدم توفير الحواجز الصلبة لأعمال الحفر - Hard Barricades for Excavations
Observation # 03 | تقييم الالتزام
RISK: CRITICAL
1. الوصف الفني / Technical Description
• ترك مناطق الحفر بعمق أكثر من 1.2 متر بدون حواجز صلبة (Hard Barricades) - استخدام شريط تحذيري فقط وهو ممنوع للحفر العميق.
• عدم توفير حماية الحافة، عدم وجود سلم آمن للدخول/الخروج، وتكديس ناتج الحفر على بعد أقل من 1 متر من الحافة.
• عدم وجود علامات عاكسة أو إضاءة ليلية - خطر السقوط في الظلام.
• مخالفة لمعايير OSHA 1926 Subpart P ومعيار Siemens SE-GEN-EHS-007 الخاص بأعمال الحفر.
2. تقييم المخاطر / Risk Assessment - CRITICAL
خطر السقوط المميت داخل الحفرة، انهيار التربة والانطمار، سقوط الأشخاص والمركبات. نشاط عالي الخطورة مصنف كخطر حادث جسيم (MAH).
High potential for fatal fall into excavation, cave-in engulfment, personnel/vehicle fall. Excavation is High-Risk activity with fatality history. Regulatory prohibition risk.
3. الإجراء التصحيحي / Corrective Action
1. توفير حواجز صلبة فورية - أنابيب سقالات / حواجز خرسانية حول جميع الحفر المفتوحة
2. توفير سلالم آمنة كل 7.5 متر وإبعاد ناتج الحفر 1.5 متر على الأقل مع ألواح حماية
3. إعادة التحقق من تصريح الحفر مع فحص جيوتقني وفحص الشخص المختص
4. تركيب علامات عاكسة وإضاءة شمسية وامضة للساعات الليلية
5. تقديم قائمة فحص يومية من الشخص المختص قبل بدء العمل - موقعة ومحققة من EHS
📷 مساحة الصور / Photo Evidence
[أدخل صورة المخالفة هنا] [Insert Violation Photo Here]
حفرة بدون حاجز صلب - شريط فقط / تكديس ناتج حفر قريب من الحافة Fig 03.1
⬆️ اسحب الصورة وألصقها هنا Drag & Drop Your Site Photo Here Add: Date, Time, Location, GPS
Photo Details: Date: ___/___/___ Time: ___:___ Location: ___________ تفاصيل الصورة: التاريخ، الوقت، الموقع، المصور
[صورة إضافية 2] [Additional Photo 2] Fig X.2
[صورة بعد التصحيح] [After Correction] Fig X.3
Siemens Energy | KAZ Project | EHS | Confidential
Slide 03 | SE-EHS-NC-2026

## Slide 5
04
مخالفات العلامات والسرعة داخل المحطة - Parking & Speed Limits
Observation # 04 | تقييم الالتزام
RISK: HIGH
1. الوصف الفني / Technical Description
• عدم الالتزام باللوحات الإرشادية - لوحات تحديد السرعة مفقودة أو تالفة، عدم وجود علامات أماكن الركن المخصصة.
• تجاوز السرعة المحددة داخل المحطة (15 كم/ساعة) - تم رصد سرعة 30 كم/ساعة بجهاز قياس السرعة.
• الركن في غير الأماكن المخصصة - إعاقة مسارات الطوارئ والمشاة.
• عدم وجود رجل توجيه (Flagman) في التقاطعات الخطرة والنقاط العمياء - واجهة مركبات-مشاة غير مُدارة.
2. تقييم المخاطر / Risk Assessment - HIGH
خطر تصادم مركبة-مشاة، تلف معدات، ووفاة محتملة. حوادث المركبات من أهم 3 أسباب وفيات في الإنشاءات. إعاقة وصول مركبات الطوارئ.
High risk of vehicle-pedestrian collision, equipment damage, fatality. Vehicle incidents are top 3 fatality causes in construction. Emergency vehicle access may be impeded. Liability increases.
3. الإجراء التصحيحي / Corrective Action
1. إعادة تركيب جميع علامات المرور حسب خطة إدارة المرور المعتمدة - بمواصفات عاكسة
2. إنشاء مسارات مشاة مخصصة بفصل صلب - حواجز Jersey + طلاء أخضر للممرات
3. نشر رجال توجيه مدربين وتطبيق مراقبة السرعة - فحص بالرادار مرتين يومياً
4. حملة توعية مرورية وإعادة تعريف سلامة لجميع السائقين
5. فحص يومي مشترك بين EHS والخدمات اللوجستية لضوابط المرور - قائمة فحص موقعة
📷 مساحة الصور / Photo Evidence
[أدخل صورة المخالفة هنا] [Insert Violation Photo Here]
لوحة سرعة مفقودة / ركن عشوائي / عدم وجود فصل مسار مشاة Fig 04.1
⬆️ اسحب الصورة وألصقها هنا Drag & Drop Your Site Photo Here Add: Date, Time, Location, GPS
Photo Details: Date: ___/___/___ Time: ___:___ Location: ___________ تفاصيل الصورة: التاريخ، الوقت، الموقع، المصور
[صورة إضافية 2] [Additional Photo 2] Fig X.2
[صورة بعد التصحيح] [After Correction] Fig X.3
Siemens Energy | KAZ Project | EHS | Confidential
Slide 04 | SE-EHS-NC-2026

## Slide 6
05
سوء إدارة النفايات وفصلها - Waste Management & Segregation
Observation # 05 | تقييم الالتزام
RISK: HIGH
1. الوصف الفني / Technical Description
• تراكم النفايات الموقعية وعدم فرز الحاويات حسب النوع - نفايات خطرة، خشب، بلاستيك، أنقاض مختلطة في حاوية واحدة.
• عدم وجود ملصقات واضحة أو ترميز لوني أو مرجع MSDS لحاويات النفايات الخطرة.
• رمي خرق ملوثة بالزيوت وفلاتر في النفايات العامة - مخالفة بيئية وخطر حريق.
• مخالفة لمعيار ISO 14001:2015 البند 8.1 وخطة إدارة النفايات بالمشروع ولوائح حماية البيئة المحلية.
2. تقييم المخاطر / Risk Assessment - HIGH
خطر تلوث التربة والمياه الجوفية، خطر حريق من خلط نفايات غير متوافقة، غرامة تنظيمية، ضرر لسمعة Siemens Energy، وفشل مؤشر الاستدامة.
Soil/groundwater pollution, fire hazard from incompatible waste mixing, regulatory fine, reputational damage, sustainability KPI failure. Cross-contamination prevents recycling.
3. الإجراء التصحيحي / Corrective Action
1. توفير حاويات نفايات مرمزة لونياً وملصقة حسب معيار SE: أسود-عامة، أخضر-قابلة للتدوير، أحمر-خطرة مع ملصقات HAZCHEM
2. تنظيف وفرز صحيح للنفايات المختلطة الحالية بواسطة فريق مختص تحت إشراف EHS
3. تدريب على إدارة النفايات - التركيز على التعامل مع النفايات الخطرة ونظام البيان
4. تعيين مسؤول نفايات من المقاول - مسؤول عن النظافة اليومية
5. تدقيق نفايات أسبوعي - تتبع الكميات وبيانات التخلص - تقرير شهري
📷 مساحة الصور / Photo Evidence
[أدخل صورة المخالفة هنا] [Insert Violation Photo Here]
حاوية نفايات مختلطة - خطرة + عامة / خرق زيتية في النفايات العامة Fig 05.1
⬆️ اسحب الصورة وألصقها هنا Drag & Drop Your Site Photo Here Add: Date, Time, Location, GPS
Photo Details: Date: ___/___/___ Time: ___:___ Location: ___________ تفاصيل الصورة: التاريخ، الوقت، الموقع، المصور
[صورة إضافية 2] [Additional Photo 2] Fig X.2
[صورة بعد التصحيح] [After Correction] Fig X.3
Siemens Energy | KAZ Project | EHS | Confidential
Slide 05 | SE-EHS-NC-2026

## Slide 7
06
استخدام معدات وأدوات غير آمنة - Unsafe Workshop Equipment
Observation # 06 | تقييم الالتزام
RISK: CRITICAL
1. الوصف الفني / Technical Description
• استخدام معدات ورشة تالفة أو غير مفحوصة - كوابل كهربائية مكشوفة، أجهزة بدون أغطية حماية (Guard) مثل جلخ/صاروخية.
• عدم وجود سجل فحص وصيانة وقائية - قوائم الفحص اليومي مزورة أو غير معبأة - نفس التوقيع لمدة 7 أيام.
• عدم توفير صواني منع التسريب (Drip Trays) - تلوث تربة تحت منطقة وقوف المعدات.
• مخالفة لمعايير سلامة المعدات PUWER ومعيار معدات Siemens Energy ومتطلبات حماية البيئة.
2. تقييم المخاطر / Risk Assessment - CRITICAL
خطر صعقة كهربائية، حريق/انفجار، انزلاق، تلوث تربة، فشل معدات يؤدي لفقدان السيطرة. انهيار نظام إدارة الصيانة.
Electric shock, fire/explosion, slip hazard, soil pollution, equipment failure loss of control. Breakdown of maintenance management system. Breach of ISO 14001 and PUWER - major incident potential.
3. الإجراء التصحيحي / Corrective Action
1. إيقاف فوري للمعدات المتسربة/التالفة - وضع بطاقة 'ممنوع الاستخدام - حجز EHS' وسحب المفاتيح
2. حفر التربة الملوثة والتخلص منها كنفايات خطرة - تنظيف المنطقة بمواد ماصة
3. تقديم سجل صيانة كامل وشهادات فحص طرف ثالث خلال 48 ساعة - بدون شهادة، ممنوع التشغيل
4. تطبيق قائمة فحص يومية إلزامية - محققة من EHS/الميكانيكا مع صورة تثبت عدم وجود تسريب
5. توفير صواني منع تسريب ومجموعات مكافحة انسكاب في جميع مناطق وقوف المعدات - تغطية 100%
📷 مساحة الصور / Photo Evidence
[أدخل صورة المخالفة هنا] [Insert Violation Photo Here]
كابل مكشوف / جهاز بدون غطاء حماية Guard / تسريب زيت فعال Fig 06.1
⬆️ اسحب الصورة وألصقها هنا Drag & Drop Your Site Photo Here Add: Date, Time, Location, GPS
Photo Details: Date: ___/___/___ Time: ___:___ Location: ___________ تفاصيل الصورة: التاريخ، الوقت، الموقع، المصور
[صورة إضافية 2] [Additional Photo 2] Fig X.2
[صورة بعد التصحيح] [After Correction] Fig X.3
Siemens Energy | KAZ Project | EHS | Confidential
Slide 06 | SE-EHS-NC-2026

## Slide 8
07
عدم التنسيق والعمل بدون توجيه قسم EHS - Uncoordinated Work & Lack of Induction
Observation # 07 | تقييم الالتزام
RISK: CRITICAL
1. الوصف الفني / Technical Description
• إدخال عمالة للموقع دون اجتياز تعريف السلامة (EHS Induction) - تم العثور على 8-12 شخص يعملون بدون كارت تعريف.
• بدء الأعمال دون التنسيق المسبق مع قسم EHS - عدم وجود سجل دخول، سجل التعريف غير مكتمل وغير مطابق لعدد الأفراد في البوابة.
• محاضرات صندوق الأدوات (Toolbox Talks) غير منفذة أو بدون توثيق / كشف حضور / صلة بالمهمة.
• إغلاق تقارير عدم مطابقة سابقة بدون دليل أو تحقق - تزوير إغلاق - تجاهل متعمد لنظام إدارة EHS بالمشروع.
2. تقييم المخاطر / Risk Assessment - CRITICAL
عمال غير مدركين لمخاطر الموقع، نقاط التجمع للطوارئ، إجراءات النداء، وقواعد إنقاذ الحياة. احتمال عالي لأفعال غير آمنة وتأخر استجابة طوارئ وتوقف مشروع من السلطات.
Workers unaware of site-specific hazards, emergency assembly points, muster procedures, life-saving rules. High probability of unsafe acts, delayed emergency response, regulatory non-compliance leading to project stoppage. Breach of ISO 45001 Cl 7.2/7.3.
3. الإجراء التصحيحي / Corrective Action
1. إخراج فوري لجميع الأفراد غير الحاصلين على تعريف السلامة من الموقع - بمرافقة الأمن
2. تطبيق فحص 100% في البوابة - تحقق مشترك أمن + EHS - بدون كارت، ممنوع الدخول - من المناوبة القادمة
3. تقديم قائمة كاملة بالقوى العاملة مقابل سجلات التعريف خلال 12 ساعة مع خطة سد الفجوة
4. إدخال نظام تتبع تعريف ببصمة/QR مرتبط بالتحكم في الدخول + سجل توجيهات EHS يومي موقع من مدير المقاول
5. تحذير رسمي وتحميل تكلفة إعادة جلسات التعريف + عقد اجتماع قيادة EHS طارئ مع جميع المراقبين - التزام موثق
📷 مساحة الصور / Photo Evidence
[أدخل صورة المخالفة هنا] [Insert Violation Photo Here]
عمال بدون كارت تعريف / سجل بوابة غير مطابق / سجل TBT فارغ Fig 07.1
⬆️ اسحب الصورة وألصقها هنا Drag & Drop Your Site Photo Here Add: Date, Time, Location, GPS
Photo Details: Date: ___/___/___ Time: ___:___ Location: ___________ تفاصيل الصورة: التاريخ، الوقت، الموقع، المصور
[صورة إضافية 2] [Additional Photo 2] Fig X.2
[صورة بعد التصحيح] [After Correction] Fig X.3
Siemens Energy | KAZ Project | EHS | Confidential
Slide 07 | SE-EHS-NC-2026

## Slide 9
التوصيات الخصامية وخطة التصحيح / Final Recommendations & Corrective Action Plan
🔴 فوري (0-24h) / IMMEDIATE
• STOP WORK all critical violations • Secure areas - hard barricade + fire watch • Remove non-inducted personnel - 100% gate • Ground leaking equipment - Tag Out • Issue NCR Level 1 & 2 + warning letter • Emergency meeting - MD within 24h [Photo: Secured area after stop work] [مكان صورة: منطقة مؤمنة] DECISION: Approve Stop-Work Authority
🟡 قصير (1-7 أيام) / SHORT-TERM
• PTW Audit + Re-Training - 80% pass • Diesel storage - 110% bund + extinguishers • Traffic signs - retro-reflective + flagmen • Waste - color-coded skips + focal point • Excavation - hard barricades + ladders • PPE Campaign + BBS Launch • EHS Directives Log - daily sign-off [Photo: Compliant state after correction] [مكان صورة: حالة مطابقة] DECISION: Approve $15k cost - back-charge
🟢 استراتيجي (7-30 يوم) / STRATEGIC
• Penalty matrix linked to KPIs (TRIR, NCR) • Replace non-performing supervisors • QR/Biometric induction + digital PTW app • Weekly dashboard Red/Amber/Green • 3rd party EHS audit ISO 45001/14001 • Re-sign Life Saving Rules - Townhall • Demobilization / replacement contingency [Photo: Dashboard / Training] [مكان صورة: لوحة مؤشرات / تدريب] DECISION: Authorize partial termination if recur
✅ مصفوفة القرارات / Management Decision Matrix - Required Today
1. Approve Stop-Work Authority [ ] Yes [ ] No | الموافقة على إيقاف العمل الفوري [ ] نعم [ ] لا 2. Authorize Warning & Penalty [ ] Yes [ ] No | تفويض التحذير والغرامات [ ] نعم [ ] لا 3. Mandate Top Mgmt Presence in 48h [ ] Yes [ ] No | إلزام حضور الإدارة العليا خلال 48س [ ] نعم [ ] لا 4. Approve Budget - Back-charge [ ] Yes [ ] No | الموافقة على الميزانية - تحميل على المقاول [ ] نعم [ ] لا 5. Endorse Zero Tolerance 3 Strikes [ ] Yes [ ] No | اعتماد عدم التسامح 3 مخالفات = استبعاد [ ] نعم [ ] لا Signature: _________________ Project Director Date: _______ | Signature: _________________ Construction Manager Date: _______